## Slide 1: DWT–MambaIRv2의 Jetson 이식과 FP32/FP16 성능 평가
양진석
MMSP LAB
2026.07.27

## Slide 2
DWT–MambaIRv2 모델 구조
GPU Server 실험 결과
Jetson Orin Nano 실행 환경 및 모델 이식
GPU Server–Jetson 간 수치적 일관성 검증
Jetson FP32/FP16 추론 성능 비교
Jetson 자원 사용량 분석전력
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
결론 및 향후 계획
목차

## Slide 3
DWT–MambaIRv2 모델 구조
Input / Output channels: 4 / 4
Embed dimension: 48
Depths: [2, 2, 2, 2]
Attention heads: [4, 4, 4, 4]
Trainable parameters: 0.55M
LR Image
1-level Haar DWT
[LL, LH, HL, HH]
4-channel tensor
MambaIRv2-small
4-channel restored tensor
Inverse Haar DWT
Denoised Image
Wavelet domain에서 노이즈를 제거한
후 spatial domain 영상으로 복원

## Slide 4
실험 조건
Dataset: XAVIS Cylinder / AL_Cu
Test images: 600장
Model: DWT–MambaIRv2-small
Parameters: 0.553860M
Execution: CUDA selective scan
Evaluation: Spatial-domain PSNR / SSIM
Test split: v2 (legacy v5), 600 images, seed 42
GPU Server 실험 결과
항목 | GPU Server
GPU | NVIDIA RTX 3090 × 2
실행 방식 | CUDA selective scan
Precision | FP32
Test set | 600 images
Metric | LR Input | MambaIRv2
PSNR | 36.6085 dB | 39.2608 dB
SSIM | 0.946912 | 0.982429
표 1. GPU server hardware spec

## Slide 5
Jetson Orin Nano 실행 환경 및 모델 이식
MambaIRv2 모델 및 checkpoint 구성
↓
mamba-ssm source 수정
(Triton eager import 회피)
↓
Selective Scan CUDA Extension 빌드
(TORCH_CUDA_ARCH_LIST=8.7)
↓
FP32 Smoke Test
↓
FP32/FP16 Profiling
항목 | 설정
Board | Jetson Orin Nano
OS / L4T | R36.5
Architecture | aarch64
Python | 3.10.12
PyTorch | 2.5.0a0+872d972e41.nv24.08
CUDA | 12.6
Compute Capability | 8.7
GPU Memory | 약 7.43 GB

## Slide 6
GPU Server – Jetson 간 수치적 일관성 검증
Metric | GPU Server | Jetson Orin Nano | Δ
Mean PSNR (dB) | 39.257 | 39.260 | +0.00222
Mean SSIM | 0.982 | 0.982 | −0.0000051
PSNR Std. (dB) | 3.641 | 3.642 | +0.0007
SSIM Std. | 0.011 | 0.011 | +0.0000016
GPU server와 Jetson Orin Nano에서의 test 결과 거의 동일한 PSNR과 SSIM 평균을 보여줌.

## Slide 7
Jetson FP32/FP16 추론 성능 비교
Metric | FP32 | FP16 | Change
Mean PSNR (dB) | 39.260 | 39.260 | +0.00023
Mean SSIM | 0.982423 | 0.982422 | −0.000001
Latency (ms/image) | 1419.769 | 1197.643 | −15.65%
Total time (s) | 851.862 | 718.586 | −133.276
Speedup | 1.000× | 1.186× | +18.55%
FP16은 model.half()가 아닌 CUDA autocast 방식으로 적용했으며, DWT/IDWT와 PSNR·SSIM 계산은 FP32로 유지했다.
Notes: model.half()는 모델의 모든 연산과 파라미터를 FP16으로 바꿈.
Mamba Selective Scan CUDA 연산의 FP16 안정성 문제
DWT/IDWT의 작은 수치 오차 누적
LayerNorm, residual connection 등에서 정밀도 손실
PSNR/SSIM 계산값 변동
NaN/Inf 또는 overflow 발생 가능성
반면 CUDA autocast는 연산별로 자동 판단
FP16으로 계산해도 안전한 convolution, matrix multiplication 등은 FP16
정밀도가 필요한 연산은 FP32 유지
전체 모델을 무조건 FP16으로 바꾸지 않음
또한 DWT/IDWT는 입력 영상의 복원 품질에 직접 영향을 주므로 FP32로 유지했고,
PSNR/SSIM은 아주 작은 오차를 측정하는 지표이므로 공정한 비교를 위해 FP32로 계산한 것

## Slide 8
Jetson 자원 사용량 분석전력
Metric | FP32 | FP16 | Δ
Avg. GPU utilization | 87.34% | 87.62% | +0.28%p
Max GPU utilization | 99% | 100% | +1%p
Avg. power | 15.24 W | 15.43 W | +0.19 W
Max power | 16.98 W | 17.97 W | +0.99 W
Avg. GPU temperature | 58.75°C | 57.27°C | −1.48°C
Max GPU temperature | 61.03°C | 59.97°C | −1.06°C
FP16은 FP32와 유사한 GPU utilization을 유지하면서 평균 전력은 소폭 증가
GPU 온도는 더 낮게 측정
tegrastats에 throttle 상태 자체는 기록되지 않았으며, 측정 구간에서 throttling 징후는 확인되지 않음.
전력 · GPU 활용률 · 온도

## Slide 9
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
cylinder_AL_Cu_Hr_27108.tif
cylinder_AL_Cu_lr_27108.tif

## Slide 10
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
gpu_server_fp32_representative.tif
cylinder_AL_Cu_Hr_27108.tif

## Slide 11
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
cylinder_AL_Cu_Hr_27108.tif
jetson_fp32_representative.tif

## Slide 12
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
cylinder_AL_Cu_Hr_27108.tif
jetson_fp16_representative.tif

## Slide 13
GPU server-Jetson 복원 결과 비교
jetson_fp16_representative.tif
jetson_fp32_representative.tif
gpu_server_fp32_representative.tif

## Slide 14
INT8 적용 검토 및 실험
결론 및 향후 계획